PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji:	Przebudowa nawierzchni  chodnika i wykonanie utwardzenia zatoki postojowej w pasie drogi gminnej w m. Żabiczyn

Inwestor: 	Gmina Mieścisko

Umowa:	01/2011

| stanowisko | imię i nazwisko | numer uprawnień | data | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant | mgr inż. Janusz Marcinkowski | UAN-8345/1492/90 | 2011 |  |

OPIS TECHNICZNY

do projektu Przebudowy nawierzchni  chodnika i wykonania utwardzenia zatoki postojowej w pasie drogi gminnej w m. Żabiczyn

1. Podstawa opracowania

- Umowa nr 01/2011 z Inwestorem – Gminą Mieścisko.

- Pomiary sytuacyjno – wysokościowe, wizja lokalna w terenie, obserwacja i analiza ruchu na drodze.

- Rozpoznanie konstrukcji nawierzchni.

- Uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora - Gminy Mieścisko

- Rozporządzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie.

- Obowiązujące normy i normatywy techniczne.

2. Dane ogólne

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest przebudowa nawierzchni chodnika i wykonanie utwardzenia zatoki postojowej w pasie gminnej w m. Żabiczyn, Gm. Mieścisko w województwie wielkopolskim, nr działki 33, obręb Żabiczyn, jednostka ewidencyjna Mieścisko, powiat wągrowiecki.

Przebudowa obejmuje roboty nawierzchniowe mające na celu nadanie odpowiedniego profilu nawierzchni chodnika, zjazdów i miejsc postojowych. Długość odcinka 210,60 m.

3. Stan istniejący

Istniejąca nawierzchnia drogi jest rozjeżdżona, występują liczne nierówności oraz ubytki. Fragment chodnika położony z lewej strony drogi jest zniszczony, płyty betonowe z licznymi pęknięciami i ubytkami, między płytami wyrastają chwasty.

Z uwagi na ograniczony do robót nawierzchniowych charakter przebudowy (głębokość robót nie przekracza 50 cm) nie występują kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną.

4. Opis projektu

Początek przebudowy usytuowany jest na granicy pasa drogowego drogi powiatowej, która na terenie miejscowości Żabiczyn ma przekrój uliczny z nawierzchnią bitumiczną jezdni ograniczoną krawężnikami betonowymi oraz nawierzchnią chodnika z kostki betonowej brukowej. Projektowany chodnik przyjęto po lewej stronie drogi, jego przebieg jest zbliżony do rozbieranego odcinka istniejącego chodnika z płyt betonowych, lecz z przedłużeniem do zjazdu na teren posesji w km 0+208. Gruntowa jezdnia zostanie ograniczona projektowanym krawężnikiem do szerokości 5,00 m. Przyjęto krawężniki betonowe o przekroju 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm i ławie z oporem z betonu C 12/15 (B-15). Od km 0+015 (strona lewa) krawężnik położony skosem 1:2 tworzy pas postojowy o szerokości 2,5 m. Przewidziano 9 miejsc postojowych do zjazdu w km 0+076 i 4 miejsca za zjazdem w km 0+094 z postojem równolegle do drogi. Odcinek między wymienionymi zjazdami z uwagi na rosnące drzewo pozostawiono jako pas gruntowy. Zaleca się ustawienie w tym miejscu stojaka na rowery. Opisane wyżej miejsca postojowe pozostaną gruntowe. Parking z prawej strony drogi zlokalizowany jest od km 0+037,50 do 0+123,50. Przewidziano 29 miejsc parkingowych usytuowanych prostopadle do jezdni, z przerwą na drzewo i zjazd na teren parku w km 0+082,00. Po obu stronach tego zjazdu miejsca postojowe przeznaczono dla osób niepełnosprawnych

Nawierzchni chodnika należy nadać profil poprzeczny ze spadkiem w stronę jezdni w granicach 1 - 3%. Chodnik o szerokości 1,5 m projektuje się z betonowej kostki brukowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm. Szerokość chodnika ograniczona jest z obu stron obrzeżem betonowym 6x20 cm, na podsypce piaskowej grubości 5 cm.

Nawierzchnię zjazdów przewidziano z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3 cm i podbudowie z betonu B 8/10 (B-10) grub. 15 cm. Krawężnik na zjazdach należy obniżyć do 5 cm.

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Żabiczyn, w zakresie chodników, zjazdów i zatok postojowych, mieści się w granicach pasa drogowego (działka nr 33). Nie przewiduje się poszerzeń lub zmiany przebiegu drogi. Położenie projektowanych nawierzchni pokazano na rysunku „Plan sytuacyjny”, a szczegóły konstrukcyjne na rysunkach: „Przekroje normalne”.

5. 	Wpływ budowy drogi na środowisko.

Przebudowa nawierzchni chodnika i wykonanie utwardzenia zatoki postojowej w pasie gminnej w m. Żabiczyn, z uwagi na lokalny charakter inwestycji, nie wpłynie na wielkość ruchu samochodowego. Realizacja inwestycji nie przerywa zwartych kompleksów leśnych i cieków wodnych, nie ingeruje w cenne przyrodniczo ekosystemy, a więc nie zachodzi konieczność ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych a także zabytków. Realizacja i eksploatacja inwestycji nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska. Prace związane z budową drogi przyczynią się do uporządkowania i zdecydowanej poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Potencjalne skażenie środowiska w otoczeniu projektowanej inwestycji (wibracje, zanieczyszczenie powietrza i gleb będące skutkiem ruchu samochodów) bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

opracował:

mgr inż. Janusz Marcinkowski

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Dane podstawowe

Nazwa i adres obiektu budowlanego

# Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Żabiczyn

Nazwa Inwestora oraz jego adres

Gmina Mieścisko, Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko

Imię nazwisko i adres projektanta, sporządzającego informację

Janusz Marcinkowski, ul. Lipowa 24, 64-840 Budzyń

Część opisowa

Zakres robót dla projektu

Budowa nawierzchni chodnika, zjazdów i miejsc postojowych

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Czynne sieci infrastruktury technicznej: linia energetyczna, telefoniczna, kanalizacja deszczowa

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Konieczność prowadzenia robót „pod ruchem” w rejonie skrzyżowania (w trakcie prowadzenia robót będzie się odbywał ruch samochodowy na drodze powiatowej)

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

Zagrożenia przy pracy sprzętu zagęszczającego podłoże i warstwy konstrukcyjne nawierzchni; roboty ziemne przy urządzeniach obcych prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Prowadzenie robót zgodnie z uzgodnionym wcześniej projektem organizacji ruchu na czas budowy. Zabezpieczenie robót oraz przestrzeganie przepisów BHP.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zabezpieczenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Nie występuje

opracował:

mgr inż. Janusz Marcinkowski